## Slide 1: Használatelemzés
Összeállította: Lepel Adrienn PhD
Kiegészítette: Rostás Zoltán
BME – Építéskivitelezési Tanszék

## Slide 2: Tézis
A használatelemzés az ú.n. „társadalmi részvétel” egyik formája.
A részvételi (participációs) városfejlesztés és építészet elveinek alkalmazása során nem az a helyes módszertan, ha többnyire idősebb, hozzá nem értők unatkozó csoportjai foltokat színezgetnek egy város térképén, vagy épületeket tologatnak ide-oda – mondván: így alakítják városukat, környezetüket.
A valódi participáció (szerintünk) azt jelenti, hogy a környezetük (épületeik) használatának módjáról, annak örömeiről és hibáiról beszélnek az emberek és a használat kiteljesítésével, saját kényelmük és élményeik fokozásával kapcsolatban fogalmaznak meg elvárásokat és javaslatokat.
Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a gyakorlat is.

## Slide 3: Mi ez?
Az ötlet abból származik, hogy jobb épületek készülhetnek olyan módon, hogy megkérdezzük a felhasználókat, hogy mire van szükségük.
Az elkészült és használatba vett épület értékelése.
Különbözik az egyéb épület-teljesítmény mérésektől, mert ez a felhasználók igényeinek szempontjából készül:
  Egészségvédelem,
  Biztonságos használat,
  Funkcionalitás és hatékonyság,
  Pszichológiai komfort (környezet-pszichológia),
  Esztétikai minőség,
  Elégedettség.

## Slide 4: Mi ez?
A használatelemzés a következő kérdésekre keres(het)i a választ:
  Az épület úgy működik, ahogy azt elgondolták?
  Változtak-e a felhasználók igényei?
  Mely problémákat kell gyorsan kezelni?
  Milyen hatékony volt az ötlet felmerülésétől a megvalósulásig tartó folyamat?
  Milyen tanulság nyerhető és használható fel a jövőbeli projekteknél?
Egyéb, épület-teljesítmény mutatók
  Energia-hatékonyság
  Tartósság
  Belső levegő-minőség
  Hő-komfort
  Belső levegő páratartalma, páraforrások és kezelésük

## Slide 6: Használatelemzés
Az épületekkel kapcsolatos információk (pozitív és negatív példák) gyűjtése, tárolása és megosztásának célja, hogy a jövőbeli épületek jobb minőséggel és életciklus-költségekkel jöhessenek létre.
A használatelelemzésnek nincs szabványosított módszere, sem definíciója.
A használatelemzés gyakorlatilag bármely vizsgálatot jelenthet, amely egy épület elkészülte utáni teljesítményét (az igényeknek mennyire felelt meg) nézi, és azt, hogy a használók mennyire elégedettek a létrehozott környezettel.

## Slide 7: Használatelemzés
Kezdetek: 1960-70-es évek, USA, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország –egyes, kutatók által hozzáférhető épületek elemzése (pl. kormányzati- és középületek, kollégiumok, lakások)
1985 után magán kezdeményezések is (a környezet és a dolgozók hatékonyságának összefüggése az irodákban)
Kérdőívek, beszélgetések, helyszíni szemlék, megfigyelés, gyakran az épület állapot-felméréséhez kapcsolva.
Notes: Használatelemzést először az USAban és másutt a kormányzati és egyéb épületekre készítették, 1960-tól a 80-as évek közepéig. A privát szektor a Using Office Design to Increase Productivity (Brill et al., 1985), kiadása után kezdte igazán használni a módszert – ez az írás rámutatott az irodai környezet és a dolgozók eredményességének kapcsolatára.
Maga a POE kifejezés 1988-ban először

## Slide 8: Használatelemzés
A használatelemzés a tervezési követelmények, tervezési hatékonyság kutatásának egyik módszere.
Nem csak a tervezést, hanem az üzemeltetést is támogatja, összekapcsolva a felhasználói visszajelzéseket az épület teljesítményével.
A használatelemzés folyamatosan fejlődik: folyamat-orientált értékelés az építési programozás, tervezés és létesítménygazdálkodás területén.

## Slide 9
Notes: Ilyen lett 

## Slide 10: Használatelemzés
A használatelemzés sokféleségét mutatják a használt/javasolt elnevezések is:
  POE Post-occupancy Evaluation
  Környezeti tervezés-értékelés (environmental design evaluations)
  Környezeti értékelés (environmental audits)
  Épület használati értékelés (building-in-use assessments)
  Épület-értékelés (building evaluation)
  Ingatlan-értékelés (facility assessment)
  Építés utáni értékelés (post-construction evaluation)
  Épület teljesítmény értékelés (building performance evaluations)

## Slide 11: Használatelemzés
Vizsgálati módszerek
Klasszikus:
  Kérdőívek;
  Elbeszélgetések – egyes felhasználókkal vagy fókusz-csoportokkal;
  Workshopok;
  Helyszíni bejárás és a használat megfigyelése;
  Mérések.
Korszerű: Webes alkalmazások: e-kérdőívek (egyszerű kezelés és kiértékelés).
Walkthrough: az épület végigjárása egyes felhasználók vagy felhasználó-csoportok társaságában, közben célzott, a használatra vonatkozó kérdések.
A használatelemzés eredményei összekapcsolhatók az épület fizikai állapotát jelző mutatókkal.
Notes: A szervezetek, amelyek kapcsolatot keresnek a létesítmények és az üzleti célok között, azt a POE megközelítést tudják a legjobban használni, amely kombinálja az épület és a gépészeti rendszerek állapotának értékelését a felhasználói komfort értékelésével olyan területeken, mint a belső légállapot, szellőzés, megvilágítás, zajszint, hőkomfort, stb. Az eredmények (szubjektív és mért) az alaprajzon térinformatikai rendszerek segítségével rögzíthető/ábrázolható.

## Slide 12
A Magyar Használatelemzés hagyománya:
Tímár Péter: Egészséges erotika (1985)

## Slide 13: Használatelemzés
A használatelemzés előnyei
Rövidtávú előnyök:
  Az épülettel kapcsolatos problémák felderítése és megoldása
  A felhasználói igények felderítése és kiszolgálása
  Hatékonyabb területhasználat és FM a használattal kapcsolatos visszajelzések alapján
  A felhasználók jobb hozzáállása (használatelemzés-együttműködés)
  Jobban előkészített döntések
Középtávú előnyök
  A meglevő épületállomány értékelése – használhatóság a szervezet növekedése vagy változása esetén
  Új felhasználók/felhasználás keresése
  A tervezők felelőssége az épület teljesítményével kapcsolatban
Hosszú távú előnyök
  Az épületek teljesítményének hosszú távú növekedése
  A tervezés minőségének fejlődése (építészeti minőség?)
  Adatok stratégiai döntésekhez

## Slide 14
Notes: Előny: ilyen volt

## Slide 15: A használatelemzés típusai
Áttekintő vizsgálat – gyorsan lefolytatható, felületes vizsgálat. Jellemzően néhány beszélgetést kombinálnak az épület bejárásával. Egy rövid, egyszerű kérdőív szintén a része lehet. Előnye, hogy gyorsan ad eredményt, továbbá részletes vizsgálatok alapját képezheti.
Részletesebb feltáró vizsgálat – alaposabb, a kutatások szabályait szigorúbban betartó vizsgálat, mely szilárdabb eredményt ad. A kiadott kérdőívek eredményét a fókuszcsoporttal folytatott beszélgetésekkel támasztják alá.
Diagnosztikai vizsgálat – nagyon alapos analízis, amely a fizikai jellemzőket a használók reakcióival kapcsolja össze. Ebben a vizsgálatban az épület teljesítményét is mérik, pl. légkezelést, szellőztetést, fűtést, világítást, akusztikai jellemzőket, energia-felhasználást, CO2 kibocsátást, stb.

## Slide 16: A használatelemzés típusai
Folyamat-központú – az építési projektre vagy az üzemeltetésre vonatkozó, a folyamat egyes szakaszait vizsgáló
Technikai teljesítmény központú:
  Gépészeti rendszerek: fűtés, szellőzés
  Akusztika, világítás
  Környezeti hatások: energia-felhasználás, vízfogyasztás, CO2 kibocsátás
  Változtathatóság (alkalmazkodás a változó használathoz)
  Tartósság, karbantartási igény, meghibásodások

## Slide 18: A használatelemzés típusai
Funkcionális teljesítmény központú – az épület hogyan szolgálja ki a felhasználókat:
  Stratégiai érték – az eredeti gazdasági célok elérése
  Esztétika és image (harmonikus, semleges, ikon, erőteljes, enyhe…)
  Tér – méretek, kapcsolatok, alakíthatóság
  Komfort – környezeti szempontok: világítás, hőmérséklet, szellőzés, zaj, stb.
  Szolgáltatások és felszerelés – minőség, mennyiség, elhelyezés
  Működtethetőség – tisztaság, karbantartás, biztonság, stb.
  Működtetési költségek – közüzemi díjak, takarítás, biztosítások, stb.
  Teljes életciklusra vetített költségek

## Slide 19: Használatelemzés
Résztvevők
A használatelemzés készítői: kérdezők
  Üzemeltetők – építészek
  Pszichológusok – környezetpszichológia
  Szociológusok – a kérdezés tudománya
  Matematikusok – statisztika
  Mekkora létszámú és milyen szakemberek vegyenek részt a munkában?
Az épület használói: válaszadók
  Milyen csoporto(ka)t kérdezzenek meg? (Elsődleges használók, másodlagos használók, vendégek, stb.)
  Mekkora létszámot, egyéneket vagy csoportokat?
  A kérdezettek mikor/hogyan elérhetők?

## Slide 20
Notes: Innen aztán lehet adatot gyűjteni… 

## Slide 21: A használatelemzés folyamata
1. A használatelemzés stratégiája
A használatelemzés szükségességének felismerése
A használatelemzés alapvető céljainak meghatározása
Feladatok:
  Résztvevők – előkészítés
  Felelősök kijelölése (belső)
Notes: Felismerni a problémát…

## Slide 22: A használatelemzés folyamata
1. Fázis: Tervezés – a használatelemzés előkészítése (paraméterek, idő, költség, szakember-igény meghatározása, adatgyűjtés tervezése)
  1. Felderítés és megvalósíthatóság
  2. Erőforrás tervezés
  3. Kutatás tervezés
2. Fázis: Kivitelezés – a vizsgálat lefolytatása
  4. A helyszíni adatgyűjtés elindítása
  5. Az adatgyűjtés ellenőrzése és irányítása
  6. Az adatok elemzése
3. Fázis: Eredmények használata – a felismert problémák és megoldási lehetőségeik (adatok egy új elemzéshez)
  7. Beszámoló az eredményekről
  8. Javaslatok
  9. Végeredmények áttekintése.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

## Slide 24: A használatelemzés folyamata
2. A használatelemzés szempontjai
A használatelemzés alapvető szempontjainak meghatározása
Döntés, hogy a használatelemzés a szervezeten belül, vagy külsős résztvevők segítségével fog készülni
Feladatok:
  Célok és prioritások meghatározása
  Döntés a vizsgálat részletességéről: gyors, vagy nagy részletességű
  Időzítés
  Az információk felhasználása (mikor, mire)
  Meglevő módszer használata, vagy saját módszer fejlesztése (megismételhetőség)
  Szükséges-e összehasonlítás más épületekkel (benchmarking)
Notes: Megismételhetőség, benchmarking: ha korábban bevált módszert alkalmaznak, akkor más épületek adataival összevethető eredményt kapnak, és más időpontban megismételve saját épülettel is összehasonlítható…

## Slide 25: A használatelemzés folyamata
3. A használatelemzés rövid leírása
Tömör összefoglalás a használatelemzés célzott eredményeiről és azok eléréséről
Rövid tartalom:
  Célok
  Ütemezés
  A használatelemzés készítője
  Résztvevők (pl. a felhasználók mely csoportjai)
  Kiemelt témakörök (pl. észlelt problémák)
  Alkalmazandó módszerek
  A használatelemzés készítésének helyszínei (pl. beszélgetések helye, stb.)

## Slide 26: A használatelemzés folyamata
4. A használatelemzés megtervezése
A használatelemzés módszerének kiválasztása
Feladatok:
  Döntés a munka kivitelezésének időpontjáról
  A kérdőívek elkészítése (kérdések-válaszok, indikátorok)
  A beszélgetések menetrendjének és napirendjének elkészítése
  Helyiségek lefoglalása/kibérlése
  Résztvevők tájékoztatása (célok, módszerek, időpontok)
  Az eredmény-megosztási rend elkészítése
  Az eredmények további használhatósága érdekében jól definiált terminológia, dokumentáció kialakítása.
Notes: (felmérések készítésében, kiértékelésében jártas személy által – milyen indikátorokat használ – használhatóság, megbízhatóság, érvényesség, (azaz azt mérjék, amit mérni akarnak velük) hatékonyság, érzékenység, egyensúly – mind minőségi, mind mennyiségi mérés legyen, valamint közvetlen és közvetett)

## Slide 27: A használatelemzés folyamata
5. A használatelemzés kivitelezése
A használatelemzés kérdőíveinek kiosztása és begyűjtése
Az elbeszélgetések, értekezletek, megfigyelések végrehajtása
Feladatok:
  A kérdőívek kiosztásának megszervezése
  A kérdőívek begyűjtésének megszervezése (lehetőleg rövid időn belül)
  Egyéni és csoportos beszélgetések, bejárások
  Adatok begyűjtése, rendszerezése
  Adatok elemzése

## Slide 28
Notes: Helyiségek kapcsolatát bemutató ábra – jó lett volna a múlt héten is…

## Slide 29: A használatelemzés folyamata
6. A beszámoló, jelentés elkészítése
A használatelemzés eredményeinek összefoglalása
Feladatok:
  Kinek készül a beszámoló?
  A különböző csoportoknak különböző információkra van szükségük?
  A beszámoló struktúrájának kialakítása
  A beszámoló elkészítése

## Slide 30: A használatelemzés folyamata
7. A használatelemzés eredményeinek felhasználása
A használatelemzés eredményei belső felhasználásra
A használatelemzés eredményei külső felhasználásra
Feladatok:
  Az információk rendszerezett közreadása
  Az eredmények külső hozzáférhetősége  publikáció
  Ki, mire használja az információt?
  Az épülettel kapcsolatos problémák megoldása
  Az épület-használat minőségének javítása az eredmények alapján
  Az eredmények felhasználása a tervezés során
  …
Notes: Ez pl. szervezet-fejlesztésnél, vagy épület-átalakítás-bővítés stb esetekben szerintem kikerülhetetlen

## Slide 31: A használatelemzés tartalma
A: Projekt meghatározása
  A.1 A projekt megnevezése – címe, helyszíne, épület típusa
  A.2 A projekt célja – indoklás, célok, prioritások
  A.3 A projekt feladatköre – méret, minőség, költség- és időkeret
  A.4 Résztvevők – tulajdonos, felhasználók, használatelemzés készítői, egyéb konzultánsok
  A.5 Egyéb érintett csoportok – kormányzat, önkormányzat, nemzeti és nemzetközi szervezetek, finanszírozók, szomszédok, média, stb.
  A.6 A folyamat – projektterv – végrehajtási és döntéshozási rend, időkeret, mérföldkövek

## Slide 33: A használatelemzés tartalma
B: Célok, erőforrások, környezet
  B.1 Projekt menedzsment – résztvevők, kapcsolatok, minőség-ellenőrzés
  B.2 Jogi, szabványügyi kérdések – épületre, használatra, használókra vonatkozó szabályozás
  B.3 Pénzügyi és időkeretek – finanszírozás, költségvetés, időzítés
  B.4 Háttér és történeti hatások – projekt történet, korábban lefolytatott vagy folyamatban levő vizsgálatok
  B.5 Az épület, a telek és a környezet – elhelyezkedés, használat, infrastruktúra, épületek, stb.
  B. 6 A megrendelő jövőbeli vállalkozása – szervezeti célok, stratégiák
  B.7 Tervezett használat – szervezet, kapcsolatok, használók, tevékenységek, várható változások

## Slide 34: A használatelemzés tartalma
  B.8 A projekt célja – elvárt hatások tulajdonos, felhasználók szempontjából
C: Épülettel szemben támasztott követelmények – teljesítmény, használat
  C.1 Telek és környezete – speciális kapcsolatok, védelem, megközelíthetőség, biztonság, infrastruktúra, övezet, stb.
  C.2 Az épület – fizikai jellemzők, közlekedés az épületben, biztonság, környezeti stratégia, gépészet és belső komfort, kommunikáció, IT, megjelenés, műalkotások, működtetés
  C.3 Épületszerkezetek teljesítménye – tartószerkezet, térelhatároló szerkezetek, belsőépítészet

## Slide 36: Felhasznált irodalom
Guide to Post Occupancy Evaluation - AUDE and the University of Westminster, 2006. http://www.aude.ac.uk/info-centre/goodpractice/AUDE_POE_guide
Learning from Our Buildings: A State-of-the-Practice Summary of Post-Occupancy Evaluation Federal Facilities Council, 2002. http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10288&page=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Post_occupancy_evaluation
http://de.wikipedia.org/wiki/Post_occupancy_evaluation

## Slide 37: Példa 1. – francia oktatási intézmények terveinek előzetes szakértői elemzése
Éléments de méthode communs ou spécifiques aux démarches de
programmation génératives et participatives
- Eric DANIEL-LACOMBE, en collaboration avec Michel CONAN,
“ Evaluation de la qualité d’usage des groupes scolaires. Morceaux choisis d’une expérimentation. ”, DGUHC, 1998.
- Eric DANIEL-LACOMBE, Jodelle ZETLAOUI, “ Pratiques de programmation des conducteurs d’opération dans le cadre de la réalisation de groupes scolaires ”, DGUHC/CSTB, 1998.
Notes: Francia gyakorlat: Egyszer értékeli a minőséget
Azután könyv készül a tapasztalatokból beruházók számára - itt iskolacsoportokról
Generatív és részvételi programozás folyamata és .. Elemei
A képen a terv kritikája – nem építészek, hanem óvónők, tanárok, stb…

## Slide 38: Példa 2. – Amiens, középiskola felújítása – a hallgatók bevonásával
Avec :
SERGE BERTIAUX
Enseignant au collège Amiral-
Lejeune, à Amiens
HENRY CHESNOT et JEAN-MARC LEPIC
Architectes du collège
MARIE-CLAUDE DEROUET-BESSON
Sociologue à l’Institut national de
recherche pédagogique
MARIE-ODILE DESJONQUÈRES
Animatrice de l’atelier
de pratiques artistiques
SERGE KOVAL
Architecte programmateur
(intervenant également dans
l’atelier de pratiques artistiques)
OLIVIER RUSCH
Cellule des constructions publiques
à la DDE de la Somme pendant
l’opération, en 1990 et 1991
Notes: Középiskola felújításában résztvevők:
Építész-programozó
Miniszteri ember, közberuházásokhoz
Oktató, eredeti tervező, pedagógiai kutatások int. Szociológus
Művészeti órák animátora
Hallgatók részvétele/látogatása

## Slide 39: Példa 3. – francia közintézmények POE elemzése
IPAA INSTITUT DE PROGRAMMATION EN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
MM. Jacques ALLEGRET et Yannick GUILLEUX
Pour le compte du Certu / Département Constructions Publiques

## Slide 40: Órai feladat
Dékán úr felkéri Önöket, hogy nyújtsák be a Kari Tanács elé a BME K épülete felújítását / átépítését megalapozó használatelemzés (POE) TERVÉT az építészmérnöki kar hallgatóinak szemszögéből.
Határidő: ma 17 óra. Ehhez elkészítendő:
  Az (építész) hallgatói felhasználói profil összeállítása (érintettek, számokkal)
  A hallgatói felhasználási szokások funkcionális csoportosítása (mindmap és/vagy inforgrafika formájában)
  A felhasználók által észlelt legfontosabb problémák, hiányosságok felsorolása súlyozva, néhány rajzolt ábrával, példával, skiccel (is) bemutatva.
  Javaslatok a meglévő funkciók javítására, illetve új funkciók és szolgáltatások kialakítására egy jelentősebb értékű és műszaki tartalmú felújítás esetén.
  Ne feledjék, nem maguknak, hanem a 10-20 év múlva itt szolgálatot teljesítő hallgatók számára is jó ötleteket, javaslatokat kell felmutatniuk!
A teljes feladat beadandó a beruhazastervezes@gmail.com mail címre.